Цифровой регулятор температуры Руководство пользователя

# Функциональные возможности

- Интегрированный интеллектуальный регулирующий элемент, обладающий малыми размерами.

- Регулировка температуры / Хранение значений / Самоконтроль

# Спецификация

| Параметр | ED-681 |
| --- | --- |
| Электропитание | 230 В переменного тока |
| Датчик температуры | Термопара K-типа (приобретается отдельно), 1 шт |
| Диапазон измеряемой температуры | от 0 °C до 999 °C |
| Точность | ±0.3 % шкалы ±1 знак |
| Диапазон устанавливаемой температуры | от 0 °C до 999 °C |
| Заводские настройки | 100 °C |
| Размеры, Д × Ш × Г | 77 × 35 × 60 мм |
| Размеры монтажного отверстия, Д × Ш | 71 × 29 мм |
| Температура окружающей среды | от –10 °C до 60 °С |
| Относительная влажность | от 20% до 90% (без конденсата) |
| Характеристики выходного контакта реле | Управляющий выход: нормально разомкнутый, 10 А/250 В переменного тока Выход сигнализации: нормально разомкнутый, 5 А/250 В переменного тока |

# Операции, выполняемые с передней панели

1. Корректировка установленной температуры (температуры остановки компрессора)

- Нажмите кнопку , отобразится и будет мигать установленная температура.

- Нажмите кнопку  или  для изменения и сохранения нового значения. Для быстрого увеличения или уменьшения значений удерживайте кнопку  или  более двух секунд. Нажмите кнопку  для выхода из режима изменения и для отображения температуры холодильной камеры.

- Если в течение 6 секунд не происходит нажатия какой-либо кнопки, отобразится температура холодильной камеры.

Диапазон корректировки установленной температуры определяется параметрами E1 и E2.

2. Индикатор нагрева. Во время нагрева индикатор горит; когда температура холодильной камеры становится постоянной, индикатор выключен; во время задержки индикатор мигает.

3. Настройка параметров

- Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 6 секунд для входа в режим настройки параметров. На экране мигает «E1».

- Нажмите повторно кнопку  для перехода к параметру, который требуется изменить: E2 > E3 > E4 > E5 > P1 > P2 > P3 >E1.

- Нажмите кнопку  или  для изменения значения параметра.

- Если в течение 10 секунд не происходит нажатия какой-либо кнопки, прибор переходит в обычный режим работы.

| Параметр | Функция | Возможные значения | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Нижний предел задания | от 0 °C до установл. значения | 0 °C |
| E2 | Верхний предел задания | от установл. значения до 999 °C | 400 °C |
| E3 | Температурный гистерезис | от 1 до 99 °C | 10 °C |
| E4 | Задержка запуска компрессора | от 0 до 10 мин | 2 мин |
| E5 | Компенсация температуры холодильной камеры | от –100 до 100 °C | 0 °C |
| P1 | Сигнализация о высокой температуре | от значения P2 до 999 °C | 500 °C |
| P2 | Сигнализация о низкой температуре | от 0 °C до значения P1 | 10 °C |
| P3 | Задержка сигнализации | от 0 до 90 мин | 60 мин |

4. Возврат к заводским настройкам. Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 1 секунды. Затем, не отпуская кнопку , нажмите кнопку  и удерживайте кнопки в течение 6 секунд. Изображение на экране будет мигать, и все параметры вернутся к своим настройкам по умолчанию. Через 10 секунд прибор перейдет в обычный режим работы.

5. Блокировка параметров. В обычном режиме работы нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 10 секунд для блокировки (если отображается «OFF») или разблокировки (если отображается «ON») параметров. При блокировке параметры отображаются, но их нельзя изменить, однако корректировка установленной температуры все равно возможна (заводская настройка – «ON»).

# Подробная информация о функциях

1. Управление нагревом

- Нагреватель начинает работу, если температура холодильной камеры < (установленная температура – гистерезис), и выключается, если температура холодильной камеры > установленной температуры.

- В целях предотвращения постоянных запусков нагревателя он может запускаться заново, только если интервал между остановками больше времени задержки (параметр E4).

2. Функция сигнализации

- Если температура холодильной камеры ( P1 (порога сигнализации о высокой температуре) или температура холодильной камеры ( P2 (порога сигнализации о низкой температуре), по истечении времени задержки сигнализации (параметр P3) прибор переходит в режим сигнализации. Нагрев останавливается, включается звуковая сигнализация, индикатор сигнализации мигает, реле сигнализации включается в цепь.

- Нажмите любую кнопку для остановки звука. Индикатор прекращает мигать, но останется горящим.

- Если температура холодильной камеры ( P1 – 2 °C и при этом температура холодильной камеры ( P1 + 2 °C, происходит выход из режима сигнализации. Звуковая сигнализация прекращается, индикатор сигнализации гаснет, реле сигнализации выключается из цепи.

3. Аномальный режим работы:

- Если датчик холодильной камеры замкнут накоротко или перегрелся (температура выше 999 °C), отобразится «HH»; если датчик холодильной камеры разомкнут или переохладился (температура ниже 0 °C), отобразится «LL». Индикатор сигнализации начнет мигать.

# Примечания по установке

- Провода датчика должны располагаться отдельно от кабеля питания во избежание наведения высокочастотного шума. Электропитание нагрузки должно быть отделено от электропитания контроллера.

- Нельзя устанавливать регулятор температуры в местах, где капает вода.

- При помощи термопары невозможно измерять объекты со статическим напряжением на поверхности.

# Аксессуары регулятора температуры

- Установочный стенд – 1 шт.

- Крышка – 1 шт.

- Отвертка (3×10 мм – 1 шт.

# Коммутационная схема